Istruzioni d'Uso

A.D.J. Supply Europe B.V.

Junostraat 2

6468 EW Kerkrade

Paesi Bassi

www.americandj.eu

8/15

©2013 ADJ Products, LLC tutti i diritti riservati. Le informazioni, le specifiche, gli schemi, le immagini e le istruzioni qui contenuti possono essere modificati senza alcuna informazione preventiva. ADJ Products, logo LLC e nomi e numeri dei prodotti qui contenuti sono marchi di fabbrica di ADJ Products, LLC. La protezione dei diritti d'autore è rivendicata tra l'altro per tutte le forme e i contenuti di materiale e informazioni protetti da copyright, come ammesso attualmente dalla legge scritta o giudiziale, o come successivamente concesso. Tutti i marchi e i nomi di prodotti qui riportati possono essere marchi di fabbrica o marchi registrati dei rispettivi proprietari, e sono come tali riconosciuti. Tutti i prodotti non ADJ, i marchi e i nomi dei prodotti LLC sono marchi o marchi registrati delle rispettive società.

ADJ Products, LLC e tutte le società collegate qui riportate declinano qualsiasi responsabilità per eventuali danni a proprietà, macchinari, edifici e impianti elettrici, lesioni a persone e perdite economiche, dirette o indirette, derivanti dall'utilizzo delle informazioni contenute nel presente documento, e/o conseguenti ad assemblaggio, installazione, montaggio e messa in funzione non corretti, carenti, negligenti e secondo pratiche non sicure di questo prodotto.

Indice

INTRODUZIONE	4

ISTRUZIONI GENERALI	4

CARATTERISTICHE	4

INSTALLAZIONE	4

PRECAUZIONI DI SICUREZZA	5

IMPOSTAZIONE DMX	5

MENÙ DI SISTEMA	7

SOTTOMENÙ OFFSET	10

CONTROLLO DMX	11

CONFIGURAZIONE MASTER/SLAVE	11

TELECOMANDO UC IR DI ADJ	11

MODALITÀ 12 CANALI	12

MODALITÀ 15 CANALI	14

SCHEMA FOTOMETRICO	17

CAVO DI ALIMENTAZIONE DAISY CHAIN	17

SOSTITUZIONE FUSIBILE	17

PULIZIA	17

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI	17

SPECIFICHE	18

ROHS - Un grande contributo alla conservazione dell'Ambiente	19

WEEE – Rifiuti di materiale Elettrico ed Elettronico	19

.

# INTRODUZIONE

Introduzione:

grazie per aver scelto Ricochet di ADJ Products, LLC. Ricochet è un simulatore laser a LED ibrido. Ha 3 modalità di funzionamento: Show, Attivazione sonora e controllo DMX. Può essere utilizzato come unità indipendente oppure in configurazione Master/Slave.

Disimballaggio:

Ogni Ricochet è stato sottoposto ad attento collaudo e spedito in perfette condizioni. Verificare accuratamente l'imballo per accertare eventuali danni che possano essersi verificati durante la spedizione. Se l'imballo appare danneggiato, esaminare con cura l'apparecchiatura per rilevare eventuali danni ed assicurarsi che tutti gli accessori necessari al suo funzionamento siano intatti. In caso di danneggiamento o parti mancanti, si prega di contattare il Numero Verde dell'Assistenza Clienti per ulteriori istruzioni. Si prega di non rispedire l'unità al proprio rivenditore senza aver preventivamente contattato l'Assistenza Clienti.

Assistenza Clienti: Per qualsiasi problema vi raccomandiamo di contattare il Vostro negozio di fiducia American Audio.

E' anche possibile contattarci direttamente, sia tramite il nostro sito Web www.americandj.eu oppure inviando un e-mail a: support@americandj.eu

Avvertenza! Per prevenire o ridurre il rischio di folgorazione o incendio, non esporre l'unità alla pioggia o all'umidità.

Attenzione!  L'unità non contiene parti riparabili dall'utente. Non tentare di eseguire personalmente le riparazioni: in tal modo si annullerebbe la garanzia del costruttore. Nell'improbabile caso di necessità di intervento tecnico sull'unità, si prega di contattare ADJ.

Si prega di riciclare l'imballo se possibile.

# ISTRUZIONI GENERALI

Per ottimizzare le prestazioni di questo prodotto si prega di leggere attentamente le istruzioni di funzionamento al fine di familiarizzare con le operazioni di base. Queste istruzioni contengono importanti informazioni sulla sicurezza relative all'uso e alla manutenzione dell'unità. Si prega di conservare il presente manuale insieme all'apparecchiatura per future consultazioni.

# CARATTERISTICHE

- Maniglia integrata per trasporto e montaggio sospeso

- 8 colori più Bianco e colori divisi

- 3 modalità di funzionamento: Attivazione sonora, Show e Controllo DMX

- Cavo di alimentazione per collegamento in cascata (Daisy Chain) (vedere pagina 17)

- Telecomando UC IR (venduto separatamente)

# INSTALLAZIONE

L'apparecchiatura deve essere montata utilizzando un morsetto (non fornito) da fissare sulla staffa di montaggio (fornita) dell'unità. Per evitare vibrazioni e spostamenti durante il funzionamento, assicurarsi sempre che l'unità sia fissata saldamente. Assicurarsi sempre che la struttura sulla quale si monta l'unità sia stabile ed in grado di sostenere un peso pari a 10 volte il peso dell'unità. Inoltre, utilizzare sempre un cavo di sicurezza in grado di sostenere un peso pari a dodici volte quello dell'unità.

L'apparecchiatura deve essere installata da un professionista e deve essere posizionata fuori dalla portata delle persone.

# PRECAUZIONI DI SICUREZZA

- Per prevenire o ridurre il rischio di folgorazione o incendio, non esporre l'unità alla pioggia o all'umidità.

- Non versare acqua o altri liquidi dentro o sopra l'unità.

- Non tentare di mettere in funzione l'unità se il cavo di alimentazione è rovinato o rotto.

- Non tentare di rimuovere o rompere il polo di terra della spina del cavo di alimentazione. Tale polo è utilizzato per ridurre il rischio di folgorazione e incendio in caso di corto circuito interno.

- Prima di effettuare qualsiasi collegamento scollegare l'unità dall'alimentazione di rete.

- Non rimuovere mai il coperchio. L'unità non contiene parti riparabili dall'utente.

- Non mettere mai in funzione l'unità se il coperchio è stato rimosso.

- Non collegare mai l'unità ad un dimmer pack.

- Assicurarsi sempre di montare l'unità in luoghi adeguatamente aerati. Posizionare l'apparecchiatura ad almeno 15 cm (6") da qualsiasi parete.

- Non tentare mai di mettere in funzione l'unità se danneggiata.

- L'unità è destinata esclusivamente all'uso in interni; l'eventuale utilizzo in esterni ne annullerebbe tutte le garanzie.

- Se inutilizzata per lunghi periodi, scollegare l'unità dalla presa di corrente.

- Posizionare sempre l'unità in modo stabile e sicuro.

- I cavi di alimentazione dovrebbero essere posizionati in modo tale da non essere calpestati o schiacciati da oggetti collocati sopra o contro di essi, prestando particolare attenzione al punto di uscita del cavo dall'apparecchiatura.

- Pulizia: l'apparecchiatura deve essere pulita seguendo esclusivamente le raccomandazioni del produttore. Vedere pagina 17 per i dettagli sulla pulizia.

- Calore: questa apparecchiatura deve essere collocata lontano da fonti di calore quali radiatori, aperture per l'efflusso di aria calda, forni o altri apparecchi che generino calore (inclusi gli amplificatori).

- L'apparecchiatura deve essere riparata da personale qualificato solamente nel caso in cui:

- il cavo di alimentazione o la spina siano stati danneggiati;

- siano caduti oggetti o sia stato versato del liquido all'interno dell'unità;

- l'apparecchiatura sia stata esposta alla pioggia o all'umidità;

- l'apparecchiatura non sembri funzionare normalmente o evidenzi un significativo cambiamento nelle prestazioni.

# IMPOSTAZIONE DMX

Alimentazione: Ricochet è dotato di un commutatore automatico in grado di rilevare il voltaggio quando collegato ad una presa elettrica. Grazie a questo commutatore non è necessario preoccuparsi della corretta tensione: è possibile collegare l'apparecchiatura ovunque.

DMX-512: DMX è l'abbreviazione di Digital Multiplex, un protocollo universale utilizzato dalla maggior parte dei produttori di impianti di illuminazione e controller come forma di comunicazione tra dispositivi intelligenti e controller. ll controller DMX invia dati dal controller all'apparecchiatura. I dati DMX vengono inviati in serie da apparecchiatura ad apparecchiatura (in cascata) tramite connettori XLR, in ingresso e in uscita, previsti su tutte le apparecchiature DMX (la maggior parte dei controller ha solamente un connettore dati in uscita).

Collegamento DMX: DMX è un linguaggio che permette di gestire, tramite singolo controller, modelli e marche diversi di apparecchiature collegate tra loro, purché compatibili DMX. Per assicurare una corretta trasmissione di dati DMX, nel caso di apparecchiature multiple, si consiglia di utilizzare cavi il più possibile corti. L'ordine di collegamento in sequenza delle apparecchiature non influenza l'indirizzamento DMX. Per esempio: un'apparecchiatura alla quale il DMX abbia assegnato l'indirizzo 1 può essere posizionata in un punto qualsiasi della linea, all'inizio, alla fine o in qualsiasi punto tra l'uno e l'altra. Quando ad una apparecchiatura viene assegnato l'indirizzo 1, il controller DMX invierà i dati, destinati all'indirizzo 1, a quella apparecchiatura indipendentemente dalla posizione che occupa nella catena DMX.

# IMPOSTAZIONE DMX (continua)

Requisiti del Cavo Dati (Cavo DMX) (per funzionamento DMX): Ricochet ha due modalità canale DMX: 12 e 15. L'indirizzo DMX si imposta nel pannello superiore dell'unità. L'unità ed il controller DMX necessitano di cavo dati DMX-512 da 110 Ohm approvato per dati in ingresso e in uscita. Si raccomanda l'utilizzo di cavi Accu DMX. Se si intende adoperare cavi di propria fabbricazione, assicurarsi di utilizzare cavo schermato standard da 110-120 Ohm (è possibile acquistarlo nella maggior parte dei negozi di attrezzature professionali per audio e illuminazione). I cavi devono essere realizzati con connettore XLR maschio e femmina alle due estremità. Rammentare inoltre che il cavo DMX deve essere disposto in configurazione a cascata e non può essere sdoppiato.

N.B.: durante la realizzazione dei cavi assicurarsi di seguire quanto riportato nelle Figure 2 e 3. Non utilizzare il terminale di messa a terra sul connettore XLR. Non collegare il conduttore schermato del cavo al terminale di messa a terra ed evitare che il conduttore schermato entri in contatto con il rivestimento esterno del connettore XLR. La messa a terra della schermatura potrebbe provocare un corto circuito o un malfunzionamento del dispositivo.

|  |  | Configurazione Pin XLR |
| --- | --- | --- |
|  |  | Pin1 = Terra |
|  |  | Pin2 = Data Complement (segnale -) |
|  |  | Pin3 = Data True (segnale +) |

Figura 3

Nota specifica: terminazione di linea. Quando vengono utilizzati cavi molto lunghi, può essere necessario utilizzare un terminatore sull’ultima unità per evitare malfunzionamenti. Un terminatore è una resistenza da 110-120 ohm e 1/4 di Watt collegata tra i pin 2 e 3 di un connettore XLR maschio (DATA + e DATA -). Va inserito nel connettore XLR femmina dell’ultima unità della linea in cascata per terminarla. L’utilizzo di una terminazione per cavi (ADJ numero di parte Z-DMX/T) diminuirà le possibilità di malfunzionamenti.

|  | La terminazione riduce errori di segnale ed evita problemi di trasmissione ed interferenze. È sempre consigliabile collegare un morsetto DMX (resistenza da 120 ohm e 1/4 di watt ) tra il PIN 2 (DMX -) e il PIN 3 (DMX +) dell'ultima apparecchiatura. | Figura 4 |
| --- | --- | --- |

Connettori DMX XLR a 5-Pin. Alcuni produttori utilizzano, per la trasmissione di dati, connettori cavi dati DMX-512 a 5 pin invece che a 3 pin. È possibile utilizzare connettori DMX a 5 pin in una linea DMX a 3 pin. Quando si inseriscono cavi dati a 5 pin standard in una linea a 3 pin è necessario utilizzare un adattatore, acquistabile nella maggior parte dei negozi di elettronica. La tabella sottostante riporta in dettaglio le corrette modalità di conversione.

# IMPOSTAZIONE DMX (continua)

| Conversione da XLR 3 pin a XLR 5 pin |
| --- |
| Conduttore | XLR 3 pin femmina (Out) | XLR 5 pin maschio (In) |
| Terra/Schermatura | Pin 1 | Pin 1 |
| Data Complement (segnale -) | Pin 2 | Pin 2 |
| Data True (segnale +) | Pin 3 | Pin 3 |
| Non utilizzato |  | Non utilizzare |
| Non utilizzato |  | Non utilizzare |

# MENÙ DI SISTEMA

Menù di sistema 'on-Board'. Ricochet è dotato di menù di sistema di facile consultazione. Nella prossima sezione verranno spiegate in dettaglio le funzioni di ogni voce del menù di sistema. Si prega di leggere attentamente la prossima sezione!

# MENU' DI SISTEMA (continua)

Per accedere al menù principale premere il pulsante MENU. Premere il pulsante Freccia in alto (▲) oppure Freccia in basso (▼) fino a raggiungere la funzione che si desidera cambiare. Una volta evidenziata la funzione premere il pulsante ENTER. Dopo aver selezionato la funzione utilizzare il pulsante Freccia in alto (▲) oppure Freccia in basso (▼) per cambiare le impostazioni. Una volta effettuati i cambiamenti, premere il pulsante ENTER e poi premere e tenere premuto il pulsante MENU per almeno tre secondi per memorizzare la variazione. Se non si preme e si tiene premuto il pulsante MENU entro otto secondi la variazione viene memorizzata automaticamente. Per uscire senza apportare modifiche premere il pulsante MENU.

DMX Address - Consente di impostare l'indirizzo DMX desiderato.

- Premere il pulsante MENU fino a visualizzare “DMX Address” e premere ENTER.

- Sarà visualizzato l'indirizzo DMX corrente. Premere il pulsante Freccia in alto (▲) oppure Freccia in basso (▼)  per cercare l'indirizzo desiderato.

- Premere ENTER per confermare e collegare il controller DMX.

Channel Mode - Consente di selezionare la modalità canale DMX desiderata.

- Premere il pulsante MENU fino a visualizzare “Channel Mode” e premere ENTER.

- Verrà visualizzato “X Chan” dove “X” rappresenta la modalità canale DMX visualizzata. Premere il pulsante Freccia in alto (▲) oppure Freccia in basso (▼) per cercare la modalità canale desiderata.

- Premere ENTER per confermare.

Slave Mode - Consente di impostare l'unità come master o slave in configurazione Master/Slave.

- Premere il pulsante MENU fino a visualizzare “Slave Mode” e premere ENTER. Verrà visualizzato “Master”, “Slave 1” oppure “Slave 2”.

- Premere il pulsante Freccia in alto (▲) oppure Freccia in basso (▼) fino a visualizzare l'impostazione desiderata e premere ENTER per confermare.

Show Mode - Modalità Show da 0 a 7 (predisposte all'origine). È possibile eseguire la modalità Show con o senza la modalità Attivazione sonora.

- Premere il pulsante MENU fino a visualizzare “Show Mode” e premere ENTER.

- Sarà visualizzato “Show X” dove “X” rappresenta un numero compreso tra 0 e 7. Gli Show 1-7 sono programmi pre-impostati mente “Show 0” è la modalità casuale. Utilizzare il pulsante Freccia in alto (▲) oppure Freccia in basso (▼) per cercare lo show desiderato.

- Una volta trovato lo show desiderato, premere ENTER, poi premere e tenere premuto il pulsante MENU per almeno 3 secondi per avviare lo show. Dopo aver impostato lo show desiderato, è possibile cambiarlo in qualsiasi momento utilizzando il pulsante Freccia in alto (▲) oppure Freccia in basso (▼).

Sound Mode - In questa modalità l'unità funziona con Attivazione sonora..

- Premere il pulsante MENU fino a visualizzare “Sound Mode” e premere ENTER.

- Verrà visualizzato “On” oppure “Off”. Utilizzare il pulsante Freccia in alto (▲) oppure Freccia in basso (▼) per passare da “On” a “Off” e vice versa.

- Premere ENTER per confermare la selezione, poi premere e tenere premuto il pulsante MENU per attivarla.

Sound Sense - In questa modalità è possibile regolare la sensibilità sonora della modalità Attivazione sonora.

- Premere il pulsante MENU fino a visualizzare “Sound Sense” e premere ENTER.

- Per regolare il livello di sensibilità utilizzare il pulsante Freccia in alto (▲) oppure Freccia in basso (▼). È possibile impostare il livello di sensibilità da 0 (sensibilità minima) a 100 (sensibilità massima).

- Premere ENTER per selezionare il livello desiderato.

# MENU' DI SISTEMA (continua)

DMX Last State - Questa modalità viene utilizzata come modalità di sicurezza; in caso di perdita o interruzione del segnale DMX, o di perdita del collegamento di alimentazione elettrica, l'apparecchiatura passerà alla modalità di funzionamento scelta nell'impostazione. È anche possibile impostarla come modalità di funzionamento dell'apparecchiatura al momento dell'avviamento.

- Premere il pulsante MENU fino a visualizzare “DMX Last State” e premere ENTER. Sarà visualizzata l'ultima impostazione di stato.

- Utilizzare il pulsante Freccia in alto (▲) oppure Freccia in basso (▼) per selezionare la modalità di funzionamento in caso di perdita del segnale DMX.

- Master/Slave - In caso di perdita del segnale DMX o del collegamento all'alimentazione elettrica, l'unità passerà automaticamente alla modalità Master/Slave ed eseguirà uno show integrato.

- Blackout - In caso di perdita o interruzione del segnale DMX, l'unità passerà automaticamente alla modalità stand-by.

- Last State - In caso di perdita del segnale DMX, l'apparecchiatura rimane nell'ultima impostazione DMX. Quando viene ripristinata l'alimentazione elettrica in questa modalità, l'apparecchiatura riprenderà automaticamente l'ultima impostazione DMX

- Premere ENTER per confermare l'impostazione desiderata.

Back Light - Consente di spegnere la retroilluminazione del display dopo 2 minuti.

- Premere il pulsante MENU fino a visualizzare “Back Light” e premere ENTER.

- Verrà visualizzato “ON” oppure “OFF”. Premere il pulsante Freccia in alto (▲) oppure Freccia in basso (▼) e selezionare “ON” per mantenere il display sempre acceso, oppure “OFF” per impostare la funzione di spegnimento dopo 2 minuti di inattività. Per riattivarlo premere uno qualsiasi dei pulsanti.

- Premere ENTER e poi premere e tenere premuto il pulsante MENU per almeno 3 secondi per confermare.

Pan Invert - Inversione rotazione

- Premere il pulsante MENU fino a visualizzare “Pan Invert” e premere ENTER. Verrà visualizzato “Normal” oppure “Invert”.

- Per attivare la modalità di 'inversione Rotazione' premere il pulsante Freccia in alto (▲) oppure Freccia in basso (▼) fino a visualizzare “Invert” e premere ENTER per confermare. Per disattivare la modalità 'inversione Rotazione' selezionare “Normal” e premere ENTER.

Tilt 1 Invert - Inversione brandeggio

- Premere il pulsante MENU fino a visualizzare “Tilt 1 Invert” e premere ENTER. Verrà visualizzato “Normal” oppure “Invert”.

- Per attivare la modalità di 'inversione Brandeggio' premere il pulsante Freccia in alto (▲) oppure Freccia in basso (▼) fino a visualizzare “Invert” e premere ENTER per confermare. Per disattivare la modalità 'inversione Brandeggio' selezionare “Normal” e premere ENTER.

Auto Test - Questa funzione esegue un programma di test automatico.

- Premere il pulsante MENU fino a visualizzare “Auto Test” e premere ENTER.

- L'apparecchiatura esegue ora una verifica automatica. Premere il pulsante MENU per uscire.

# MENU' DI SISTEMA (continua)

Fixture Temp - Questa funzione consente di visualizzare la temperatura di funzionamento dell'unità.

- Premere il pulsante MENU fino a visualizzare “Fixture Temp” e premere ENTER.

- Viene visualizzata la temperatura di funzionamento corrente dell'unità. Premere il pulsante MENU per uscire.

Fixture Time - Questa funzione consente di visualizzare il tempo di esecuzione dell'unità.

- Premere il pulsante MENU fino a visualizzare “Fixture Time” e premere ENTER.

- Viene visualizzato il tempo di funzionamento dell'unità. Premere il pulsante MENU per uscire.

Firmware Version - Mostra la versione del software.

- Premere il pulsante MENU fino a visualizzare “Firmware Version”. Premere il pulsante ENTER per visualizzare la versione del software.

- Premere il pulsante MENU per uscire.

Reset - Utilizzare questa funzione per ripristinare le impostazioni dell'unità.

- Premere il pulsante MENU fino a visualizzare “Reset”. Premere il pulsante ENTER per reimpostare l'unità.

# SOTTOMENÙ OFFSET

Per accedere al sotto-menù di regolazione offset, premere il pulsante ENTER per almeno 5 secondi. In questo sotto-menù è possibile regolare la posizione originale della rotazione, del brandeggio, della ruota gobo e della ruota colore.

Pan Offset - Regolazione posizione rotazione.

- Premere il pulsante ENTER per almeno 5 secondi, premere il pulsante Freccia in alto (▲) oppure Freccia in basso (▼) fino a visualizzare “Pan Offset” e premere ENTER.

- Utilizzare il pulsante Freccia in alto (▲) oppure Freccia in basso (▼) per effettuare le regolazioni e premere ENTER per confermare. Premere il pulsante MENU per 1 secondo per uscire.

Tilt Offset - Regolazione posizione brandeggio.

- Premere il pulsante ENTER per almeno 5 secondi, premere il pulsante Freccia in alto (▲) oppure Freccia in basso (▼) fino a visualizzare “Tilt Offset” e premere ENTER.

- Utilizzare il pulsante Freccia in alto (▲) oppure Freccia in basso (▼) per effettuare le regolazioni e premere ENTER per confermare. Premere il pulsante MENU per 1 secondo per uscire.

Color Offset - Regolazione della ruota colore.

- Premere il pulsante ENTER per almeno 5 secondi, premere il pulsante Freccia in alto (▲) oppure Freccia in basso (▼) fino a visualizzare “Color Offset” e premere ENTER.

- Utilizzare il pulsante Freccia in alto (▲) oppure Freccia in basso (▼) per effettuare le regolazioni e premere ENTER per confermare. Premere il pulsante MENU per 1 secondo per uscire.

# CONTROLLO DMX

Controllo Universale DMX: questa funzione consente di utilizzare il controller universale DMX-512 per controllare master dimmer, rotazione e colore. Un controller DMX permette di creare programmi unici ritagliati sulle necessità individuali.

- Ricochet ha 2 modalità canale DMX: 12 e 15. Vedere pagine 12-17 per le descrizioni dettagliate dei valori e delle funzioni DMX.

- Per controllare l'apparecchiatura in modalità DMX, seguire le procedure di installazione descritte nelle pagine 5-7 e le specifiche di installazione allegate al controller DMX. Seguire le istruzioni riportate a pagina 8 per impostare l'indirizzo DMX.

- Utilizzare i fader del controller per comandare le varie funzioni DMX dell'apparecchiatura.

- Per cavi di lunghezza superiore a 30 m. utilizzare un terminatore sull'ultima apparecchiatura.

- Per assistenza sull'utilizzo in modalità DMX consultare il manuale allegato al controller DMX.

# CONFIGURAZIONE MASTER/SLAVE

Configurazione Master/Slave: questa funzione consente di collegare e attivare fino a 16 unità senza controller. In modalità Master/Slave un'apparecchiatura agirà da unità di controllo e tutte le altre eseguiranno gli stessi programmi. Qualsiasi unità può funzionare come Master o come Slave.

- Utilizzando cavi dati DMX approvati, collegare in cascata (daisy chain) le unità tramite i connettori XLR posizionati sul retro delle apparecchiature. Rammentare che il connettore maschio XLR è relativo al segnale in ingresso e quello XLR femmina al segnale in uscita. La prima unità della catena (master) utilizza solo il connettore XLR femmina mentre l'ultima utilizza solo il connettore XLR maschio. Per cavi molto lunghi si suggerisce un terminatore sull'ultima apparecchiatura.

- Impostare l'unità Master per lo show desiderato. Poi premere il pulsante MENU fino a visualizzare “Slave Mode” e premere ENTER. Premere il pulsante Freccia in alto (▲) oppure Freccia in basso (▼) fino a visualizzare “Master” e premere ENTER.

- Sulle unità Slave premere il pulsante MENU fino a visualizzare “Slave Mode” e premere ENTER. Premere il pulsante Freccia in alto (▲) oppure Freccia in basso (▼) fino a visualizzare “Slave 1” oppure “Slave 2” e premere ENTER.

- Le unità Slave seguiranno il programma dell'unità Master.

# TELECOMANDO UC IR DI ADJ

Il telecomando a infrarossi UC IR (venduto separatamente)  consente il controllo di varie funzioni (vedere sotto). Per gestire l'apparecchiatura è necessario puntare il telecomando nella sua direzione da una distanza non superiore a 9 metri.

STAND BY - Questo pulsante oscura l'apparecchiatura.

FULL ON - Premere questo pulsante per la massima intensità. Quando il pulsante viene rilasciato l'intensità torna normale.

FADE/GOBO - Non utilizzato con questa apparecchiatura.

“DIMMER +” e “DIMMER -” - Utilizzare questi pulsanti per regolare l'intensità di uscita.

STROBE - Non utilizzato con questa apparecchiatura.

COLOR - Premere questo pulsante ed utilizzare i pulsanti 1-9 per regolare velocità e direzione.

1-9 - Quando  viene premuto Show 0, i pulsanti 1-6 consentono di selezionare una modalità show da eseguire. Quando viene premuto il pulsante Color, i pulsanti 1-9 controllano velocità e direzione.

SOUND ON & OFF - Utilizzare questi pulsanti per attivare e disattivare la modalità Attivazione sonora.

SHOW 0 - Questo pulsante attiva la modalità show. Utilizzare i pulsanti da 1-6 per selezionare lo show desiderato.

# MODALITÀ 12 CANALI

| Canale | Valore | Funzione |
| --- | --- | --- |
| 1 | 0 - 127 128 - 255 | PAN ROTAZIONE SCUOTIMENTO LENTO - VELOCE |
| 2 | 0 - 255 | ROTAZIONE FINE 0-100% |
| 3 | 0 - 127 128 - 255 | BRANDEGGIO BRANDEGGIO SCUOTIMENTO LENTO - VELOCE |
| 4 | 0 - 255 | BRANDEGGIO FINE 0-100% |
| 5 | 0 - 3 4 - 7 8 - 11 12 - 15 16 - 19 20 - 22 23 - 26 27 - 30 31 - 34 35 - 38 39 - 42 43 - 45 46 - 49 50 - 53 54 - 57 58 - 61 62 - 63 64 - 128 1 - 8 129 - 190 191 - 193 194 - 255 T | COLORE APERTO APERTO E COLORE 1 COLORE 1 COLORE 1 & 2 COLORE 2 COLORE 2 & 3 COLORE 3 COLORE 3 & 4 COLORE 4 COLORE 4 & 5 COLORE 5 COLORE 5 & 6 COLORE 6 COLORE 6 & 7 COLORE 7 COLORE 7 & 8 COLORE 8 COLORI COLORE GRADUALE ROTAZIONE COLORE VELOCE - LENTA STOP ROTAZIONE COLORE LENTA - VELOCE |

# MODALITÀ 12 CANALI (continua)

| 6 | 0 - 8 9 - 16 17 - 25 26 - 33 34 - 42 43 - 50 51 - 59 60 - 67 68 - 76 77 - 84 85 - 93 94 - 101 102 - 110 111 - 118 119 - 127 128 - 135 136 - 144 145 - 152 153 - 161 162 - 169 170 - 178 179 - 186 187 - 195 | MACRO MOTIVO SPENTO MOTIVO 1 MOTIVO 2 MOTIVO 3 MOTIVO 4 MOTIVO 5 MOTIVO 6 MOTIVO 7 MOTIVO 8 MOTIVO 9 MOTIVO 10 MOTIVO 11 MOTIVO 12 MOTIVO 13 MOTIVO 14 MOTIVO 15 MOTIVO 16 MOTIVO 17 MOTIVO 18 MOTIVO 19 MOTIVO 20 MOTIVO 21 MOTIVO 22 |
| --- | --- | --- |
|  | 196 - 203 204 - 212 213 - 220 221 - 229 230 - 237 238 - 246 247 - 255 | MOTIVO 23 MOTIVO 24 MOTIVO 25 MOTIVO 26 MOTIVO 27 MOTIVO 28 MOTIVO 29 |
| 7 | 0 - 9 10 - 120 121 - 134 135 - 245 246 - 255 | ROTAZIONE MOTIVO STOP ROTAZIONE IN SENSO ORARIO - VELOCE -> LENTA STOP ANTIORARIO ROTAZIONE LENTO -> VELOCE STOP |
| 8 | 0 - 9 10 - 120 121 - 134 135 - 245 246 - 255 | MOVIMENTO MOTIVO STOP ROTAZIONE ORIZZONTALE VELOCE - LENTA STOP ROTAZIONE VERTICALE LENTA - VELOCE STOP |
| 9 | 0 - 127 128 - 255 | ZOOM MOTIVO ZOOM MOTIVO MANUALE ZOOM MOTIVO LENTO - VELOCE |

# MODALITÀ 12 CANALI (continua)

| 10 | 0 - 7 8 - 15 16 - 131 132 - 139 140 - 181 182 - 189 190 - 231 232 - 239 240 - 247 248 - 255 | OTTURATORE OSCURAMENTO APERTO STROBOSCOPIO LENTO - VELOCE APERTO APERTURA LENTA - CHIUSURA RAPIDA APERTO APERTURA RAPIDA - CHIUSURA LENTA APERTO STROBOSCOPIO CASUALE APERTO |
| --- | --- | --- |
| 11 | 0 - 255 | DIMMER PRINCIPALE 0% - 100% |
| 12 | 0 - 79 80 - 84 85 - 87 88 - 90 91 - 99 100 - 109 110 - 119 120 - 255 | FUNZIONI SPECIALI NESSUNA FUNZIONE REIMPOSTAZIONE TUTTI I MOTORI REIMPOSTAZIONE MOTORI ROTAZIONE E BRANDEGGIO REIMPOSTAZIONE MOTORE COLORE NESSUNA FUNZIONE OSCURAMENTO CON ROTAZIONE/BRANDEGGIO OSCURAMENTO CON CAMBIO COLORE NESSUNA FUNZIONE |

# MODALITÀ 15 CANALI

| Canale | Valore | Funzione |
| --- | --- | --- |
| 1 | 0 - 127 128 - 255 | PAN ROTAZIONE SCUOTIMENTO LENTO - VELOCE |
| 2 | 0 - 255 | ROTAZIONE FINE 0-100% |
| 3 | 0 - 127 128 - 255 | BRANDEGGIO BRANDEGGIO SCUOTIMENTO LENTO - VELOCE |
| 4 | 0 - 255 | BRANDEGGIO FINE 0-100% |

# MODALITÀ 15 CANALI (continua)

| 5 | 0 - 3 4 - 7 8 - 11 12 - 15 16 - 19 20 - 22 23 - 26 27 - 30 31 - 34 35 - 38 39 - 42 43 - 45 46 - 49 50 - 53 54 - 57 58 - 61 62 - 63 64 - 128 129 - 190 191 - 193 194 - 255 | COLORE APERTO APERTO E COLORE 1 COLORE 1 COLORE 1 & 2 COLORE 2 COLORE 2 & 3 COLORE 3 COLORE 3 & 4 COLORE 4 COLORE 4 & 5 COLORE 5 COLORE 5 & 6 COLORE 6 COLORE 6 & 7 COLORE 7 COLORE 7 & 8 COLORE 8 COLORI 1 - 8 COLORE GRADUALE ROTAZIONE COLORE VELOCE - LENTA STOP ROTAZIONE COLORE LENTA - VELOCE |
| --- | --- | --- |
| 6 |  | MOTIVO ZERO X |
| 7 |  | MOTIVO ZERO Y |
| 8 | 0 - 63 64 - 127 128 - 191 192 - 255 | GIRO MOTIVO 0 GRADI 90 GRADI 180 GRADI 270 GRADI |
| 9 | 0 - 8 9 - 16 17 - 25 26 - 33 34 - 42 43 - 50 51 - 59 60 - 67 68 - 76 77 - 84 85 - 93 94 - 101 102 - 110 | MACRO MOTIVO SPENTO MOTIVO 1 MOTIVO 2 MOTIVO 3 MOTIVO 4 MOTIVO 5 MOTIVO 6 MOTIVO 7 MOTIVO 8 MOTIVO 9 MOTIVO 10 MOTIVO 11 MOTIVO 12 |

# MODALITÀ 15 CANALI (continua)

|  | 111 - 118 119 - 127 128 - 135 136 - 144 145 - 152 153 - 161 162 - 169 170 - 178 179 - 186 187 - 195 196 - 203 204 - 212 213 - 220 221 - 229 230 - 237 238 - 246 247 - 255 | MOTIVO 13 MOTIVO 14 MOTIVO 15 MOTIVO 16 MOTIVO 17 MOTIVO 18 MOTIVO 19 MOTIVO 20 MOTIVO 21 MOTIVO 22 MOTIVO 23 MOTIVO 24 MOTIVO 25 MOTIVO 26 MOTIVO 27 MOTIVO 28 MOTIVO 29 |
| --- | --- | --- |
| 10 | 0 - 9 10 - 120 121 - 134 135 - 245 246 - 255 | ROTAZIONE MOTIVO STOP ROTAZIONE IN SENSO ORARIO - VELOCE -> LENTA STOP ANTIORARIO ROTAZIONE LENTA - VELOCE STOP |
| 11 | 0 - 9 10 - 120 121 - 134 135 - 245 246 - 255 | MOVIMENTO MOTIVO STOP ROTAZIONE ORIZZONTALE VELOCE - LENTA STOP ROTAZIONE VERTICALE LENTA - VELOCE STOP |
| 12 | 0 - 127 128 - 255 | ZOOM MOTIVO ZOOM MOTIVO MANUALE ZOOM MOTIVO LENTO - VELOCE |
| 13 | 0 - 7 8 - 15 16 - 131 132 - 139 140 - 181 182 - 189 190 - 231 232 - 239 240 - 247 248 - 255 | OTTURATORE OSCURAMENTO APERTO STROBOSCOPIO LENTO - VELOCE APERTO APERTURA LENTA - CHIUSURA RAPIDA APERTO APERTURA RAPIDA - CHIUSURA LENTA APERTO STROBOSCOPIO CASUALE APERTO |
| 14 | 0 - 255 | DIMMER PRINCIPALE 0% - 100% |

# MODALITÀ 15 CANALI (continua)

| 15 | 0 - 79 80 - 84 85 - 87 88 - 90 91 - 99 100 - 109 110 - 119 120 - 255 | FUNZIONI SPECIALI NESSUNA FUNZIONE REIMPOSTAZIONE TUTTI I MOTORI REIMPOSTAZIONE MOTORI ROTAZIONE E BRANDEGGIO REIMPOSTAZIONE MOTORE COLORE NESSUNA FUNZIONE OSCURAMENTO CON ROTAZIONE/BRANDEGGIO OSCURAMENTO CON CAMBIO COLORE NESSUNA FUNZIONE |
| --- | --- | --- |

# SCHEMA FOTOMETRICO

# CAVO DI ALIMENTAZIONE DAISY CHAIN

Questa caratteristica consente di collegare tra loro diverse apparecchiature tramite connettori IEC in ingresso e uscita. È possibile collegare fino ad un massimo di 16 apparecchiature a 120 V e 30 a 230 V. Oltre il numero massimo di apparecchiature collegabili, occorre utilizzare un'altra presa elettrica. È necessario che siano apparecchiature uguali. NON combinare apparecchiature diverse.

# SOSTITUZIONE FUSIBILE

Sostituzione fusibile: Scollegare l'unità da qualsiasi eventuale alimentazione elettrica. Dopo aver scollegato l'alimentazione elettrica, utilizzare un giravite Phillips per svitare il portafusibile posizionato attorno agli ingressi I.E.C. Rimuovere il fusibile guasto e sostituirlo con uno nuovo e riavvitare il portafusibile in posizione.

Avvertenza! Se dopo aver sostituito il fusibile il nuovo continua a saltare, interrompere l'utilizzo dell'apparecchiatura. Per ulteriori informazioni, contattare l'Assistenza Clienti. Continuare ad utilizzare l'unità potrebbe danneggiarla seriamente.

# PULIZIA

Pulizia dell'apparecchiatura: è opportuno eseguire periodicamente la pulizia delle lenti interne ed esterne per eliminare residui di nebbia, fumo e polvere ottimizzando così la resa luminosa.

- Per la pulizia del contenitore, utilizzare un normale detergente per vetri ed un panno morbido.

- Pulire ogni 20 giorni le ottiche esterne con un panno morbido e detergente per vetri.

- Prima di ricollegare l'apparecchiatura assicurarsi sempre di aver asciugato completamente tutte le parti.

La frequenza delle pulizie dipende dall'ambiente nel quale operano le apparecchiature (luoghi fumosi, polverosi, umidi o nebbiosi). In caso di uso intensivo si raccomanda di pulire le apparecchiature una volta al mese. La pulizia periodica assicura lunga durata e ottima resa.

# RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

Risoluzione dei problemi: viene riportato di seguito un elenco dei problemi più comuni che si possono riscontrare con le relative soluzioni.

Nessuna emissione luminosa dall'unità:

- Accertarsi che il fusibile non sia bruciato. Il fusibile è posizionato sul pannello posteriore all'interno della presa di alimentazione. Vedere Sostituzione fusibile.

# SPECIFICHE

| Modello: | Ricochet |
| --- | --- |
| VOLTAGGIO: LED: ANGOLO DI PROIEZIONE DEL FASCIO LUMINOSO: ASSORBIMENTO: DIMENSIONI: PESO: CAVO DI ALIMENTAZIONE DAISY CHAIN: FUSIBILE: POSIZIONAMENTO: COLORI: Modalità DMX: | 100 V ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz 1 LED LumiEngin da 20 W 4 gradi 41 W (LxPxA) 11,25" x 9,75" x 9,75" (LxPxA) mm. 285 x 250 x 248 11 libbre / 5 kg. collegamento massimo di 16 apparecchiature a 120 V collegamento massimo di 30 apparecchiature a 240 V 1 A qualsiasi posizione stabile 8 + Bianco e Suddivisione colori 12 e 15 canali |

Rilevamento automatico della tensione: questa apparecchiatura è dotata di un commutatore automatico in grado di rilevare la tensione quando collegato ad una presa elettrica.

Si prega di notare: specifiche e miglioramenti della presente unità e del relativo manuale sono soggetti a variazioni senza alcun preavviso.

ROHS - Un grande contributo alla conservazione dell'Ambiente

Egregio Cliente,

L'Unione Europea ha adottato una direttiva sulla restrizione/proibizione dell'utilizzo di sostanze pericolose. Tale direttiva, denominata RoHS, è un argomento molto discusso nell'industria elettronica.

Essa prevede, tra l'altro, restrizioni nell'uso di sei specifici materiali: Piombo (Pb), Mercurio (Hg), Cromo esavalente (CR VI), Cadmio (Cd), Bifenili Polibromurati (PBB) come ritardanti di fiamma, polibromodifelileteri (PBDE) anch'esso ritardante di fiamma. Questa direttiva si applica a quasi tutte le apparecchiature elettriche ed elettroniche il cui funzionamento comporti la creazione di campi elettrici o elettromagnetici, in breve: qualsiasi tipo di apparecchiatura elettronica di utilizzo domestico o lavorativo.

Quali fabbricanti di prodotti AMERICAN AUDIO, AMERICAN DJ, ELATION Professional e illuminazioni ACCLAIM, siamo obbligati a conformarci alla direttiva RoHS. Ecco perché, già due anni prima che tale direttiva entrasse in vigore, abbiamo avviato la nostra ricerca di materiali e processi di produzione alternativi e non dannosi per l'ambiente.

Molto prima della direttiva RoHS tutti i nostri prodotti erano fabbricati in accordo agli standard dell'Unione Europea. Grazie a costanti verifiche e test dei materiali, possiamo garantire che tutti i componenti da noi utilizzati sono sempre conformi RoHS e che il processo di produzione è, nei limiti della tecnologia attuale, non dannoso per l'ambiente.

La direttiva ROHS è un passo molto importante verso la protezione del nostro ambiente. Noi, quali produttori, ci sentiamo obbligati a dare il nostro contributo in tal senso.

# WEEE – Rifiuti di materiale Elettrico ed Elettronico

Ogni anno migliaia di tonnellate di componenti elettronici, dannosi per l'ambiente, finiscono nelle discariche in tutto il mondo. Per assicurare il miglior smaltimento o ricupero possibili di componenti elettronici, l'Unione Europea ha adottato la direttiva WEEE.

Il sistema WEEE (Rifiuti di materiale Elettrico ed Elettronico) può essere paragonato al sistema "Green Spot" utilizzato per diversi anni. I produttori devono contribuire al recupero dei rifiuti derivanti dalla messa in commercio dei propri prodotti. Le risorse finanziarie ottenute in tal modo saranno destinate allo sviluppo di un sistema comune di gestione rifiuti. Ecco perché possiamo garantire un programma di rottamazione e riciclo professionale e non dannoso per l'ambiente.

Quali produttori siamo registrati presso l'EAR (Registro delle Apparecchiature Elettriche Usate) tedesco apportandovi anche il nostro contributo.

(Registrazione:  DE41027552)

Ciò significa che i prodotti AMERICAN DJ e AMERICAN AUDIO possono essere depositati gratuitamente nei punti di raccolta e riutilizzati in base al programma di riciclo. Prodotti ELATION Professional di esclusivo utilizzo professionale dovranno essere gestiti da noi.  Per assicurarne il corretto smaltimento, si prega di inviare i prodotti Elation non più utilizzabili direttamente a noi.

Come la RoHS di cui sopra, la direttiva WEEE rappresenta un contributo importante per la protezione dell'ambiente e noi siamo lieti di poter aiutare a mantenerlo pulito grazie a questo sistema.

Saremo lieti di rispondere a qualsiasi vostra domanda o suggerimento che desidererete inviarci scrivendoci al seguente indirizzo:  info@americandj.eu

A.D.J. Supply Europe B.V.

Junostraat 2

6468 EW Kerkrade

Paesi Bassi

www.americandj.eu